## Slide 1
彰化教網 USG 教育訓練

## Slide 2: 課程大綱
硬體介紹與配置
管理介面介紹
基本操作設定
靜態路由基本設定
IP-MAC綁定用法與觀念
IP位址監控(IP盤點)
APP Patrol-應用程式巡查 Facebook 阻擋
網頁內容過濾
SSL-VPN
WEB認證
新增使用者帳號
Vantage Report (VRPT)
維護管理功能

## Slide 3: 硬體介紹與配置
連接縣網 TANet
學校 Public IP
SYS 閃爍  開機中 SYS 恆亮綠燈  已開機
在已開機狀態下按住直到設備 reboot 即可恢復設定為出廠預設值
＊ZON Utility 亦可用於設備 IP 之尋找與確認 ＊USB 用途 -- 數據連線；Log 存放
NGN 10.1.1.254

## Slide 4: 硬體介紹與配置(cont.)
LED燈號 | 顏色 | 狀態 | 說明
PWR |  | 熄滅 | USG 110 為關機狀態
 | 綠燈 | 亮啟 | USG 110 為開機狀態
 | 紅燈 | 亮啟 | 硬體已有元件故障。請關閉設備，等待數分鐘後再重新啟動設備；如果重開後燈號依舊顯示紅色燈號，請聯絡您的廠商
SYS | 綠燈 | 熄滅 | USG 110 尚未完成開機，或是硬體已故障
 |  | 亮啟 | USG 110 已完成開機可正常運作
 |  | 閃爍 | USG 110 正在重開機或尚未完成開機
WAN/LAN | 綠燈 | 熄滅 | 在此埠上沒有任何的流量
 |  | 閃爍 | 在這些埠上正在傳送或接收資料
 | 橘燈 | 熄滅 | 在此埠上沒有串接任何的線路
 |  | 亮啟 | 此埠已串接線路

## Slide 5: 管理介面介紹
RJ-45
DB-9
RS-232 Console
Default Login Info.
  IP : https://192.168.1.1/
  User/Pass : admin / 1234
  USE WEB GUI
Console Login Info.
  VT100
  115200 bps
  No flow control
連線軟體
Putty
超級終端機

## Slide 6: 管理介面介紹（cont.）
Dashboard – 常用資訊
Monitor – 查詢資訊
Configuration – 進行設定
Maintenance – 設備維護

## Slide 7: 基本操作設定 – Port 角色與 Zone（對應）

## Slide 8: 基本操作設定 – 安全性策略
位址範圍
子網段
介面IP位置
介面網段
介面閘道
設定>物件>位址 新增物件
單一位址

## Slide 9: 基本操作設定 – 安全性策略
設定>物件>服務 新增服務

## Slide 10: 基本操作設定 – Port 角色與 Zone
美國
中國
東南亞
Security Policy
本國
框框代表區域（zone）
與每個區域介接的匝道口就是 Port 而 security policy （海關）就是通往各個區域之間的檢查站，區域之間的通行與否就是依據 Security Policy

## Slide 11: 基本操作設定 – 安全性策略

## Slide 12: 基本操作設定 – 安全性策略（cont.）

## Slide 13: 基本操作設定 – NAT

## Slide 14: 基本操作設定 – 策略路由
Routing 調整
流量線路分流
Destination NAT 設定

## Slide 15: 基本操作設定 –策略路由
如果要做線路備援 Next Hop 類型建議設定為 Interface 或 Trunk

## Slide 16: 基本操作設定 – Policy Route
使用 2 種方式來檢查線路是否異常 –
Interface up/down -
檢查指定 IP Address

## Slide 17: 基本操作設定 – Policy Route
使用 2 種方式來檢查線路是否異常 –
Interface up/down -
檢查指定 IP Address

## Slide 18: 基本操作設定 （cont.）
L3 Switch 192.168.0.254
192.168.1.33
192.168.2.34
電腦 A
L3 Switch 網路架構-靜態路由
電腦 B
192.168.3.34
電腦 C
192.168.0.253
192.168.1, 192.168.2, 192.168.3,網段為L3設定內，不在防火牆 。
192.168.6.34

## Slide 19: 靜態路由基本設定
目的地網段封包會送到下個躍點
下個躍點就是L3 Switch

## Slide 20: 靜態路由基本設定
在經由靜態路由將來源網段，轉譯為Public IP出去

## Slide 21: 網路安全防護機制 （cont.）
IP/MAC Binding
DHCP Server
IP : 192.168.1.31
Mac：B0:B2:DC:6F:C8:12
IP : 192.168.1.31
Mac：AB:CD:EF:12:34:56
Frank
Other

## Slide 22: IP-MAC綁定用法與觀念
IP-MAC綁定功能基礎觀念
IP-MAC綁定必需啟用DHCP Server
DHCP發出的IP會自動綁定IP&MAC
採用固定IP管理，的學校可以這樣做
  靜態DHCP表格，用來綁定IP-MAC，即可以達到靜態IP綁定並控制DHCP取得IP的效果

## Slide 23: IP-MAC綁定用法與觀念
啟動IP MAC綁定

## Slide 24: IP-MAC綁定用法與觀念
Dashboard DHCP 表格配發狀況

## Slide 25: IP-MAC綁定用法與觀念
DHCP 表格中加入保留

## Slide 26: IP-MAC綁定用法與觀念
保留後自動加入到靜態DHCP綁定

## Slide 27: IP-MAC綁定用法與觀念
預設是停用狀態，啟動套用才能生效

## Slide 28: IP-MAC綁定用法與觀念
啟動IP/MAC綁定前，加入要排除的網段

## Slide 29: IP-MAC綁定用法與觀念
IP/MAC綁定的監視表

## Slide 30: IP位址監控(IP盤點)
IP位址監控- WAN/LAN interface IP 盤點 - 有中文註解的資料都會存在設備中

## Slide 31: IP位址監控(IP盤點)
重新整理 wan1 Table之後
如果該IP在線上, status燈會亮

## Slide 32: IP位址監控(IP盤點)
編輯中文註解視窗, IP跟MAC欄位為唯讀

## Slide 33: APP Patrol
應用程式巡查
此功能ZyXEL搭配透過Trend micro 趨勢科技防毒知名大廠，有效控制使用者存取IM/P2P、多媒體串流、社群網站等應用程式，搭配BWM頻管理功能控管應用程式頻寬，以及防火牆條例規劃開放群組及阻擋群組，而排程規則自訂應用程式開放時段
上班時段
員工限制
禁止
禁止
1M
頻寬限定
5M
頻寬限定
午休下班
全數開放
5M
頻寬限定
5M
頻寬限定

## Slide 34: APP Patrol-應用程式巡查
應用情境-Facebook阻擋
Internet

## Slide 35: Facebook 阻擋
Setp-1 「設定」->「物件」->「應用程式」->(新增)—(Add Application Ruel)->(By Service)-(Facebook)，將所有Facebook行為打勾

## Slide 36: Facebook 阻擋
名稱「Facebook_App」，確定後產生新的Facebook_App類別

## Slide 37: Facebook 阻擋
「設定」–「UTM設定組合」–「應用程式巡查」->(新增)->設定組合管理->(新增)->應用程式（Facebook_App）動作(Drop)

## Slide 38: Facebook 阻擋
設定–「安全性策略」->策略控制-> 新增->將往(WAN)且來源是(192.168.1.X)的IP進行UTM過濾阻擋
UTM組合

## Slide 39: Facebook 阻擋
監控–「UTM統計資料」–收集統計資料
可以看到UTM丟棄Facebook APP應用的統計

## Slide 40: 網頁內容過濾
設定–「UTM設定組合」–內容過濾
新增一組web_deny

## Slide 41: 網頁內容過濾
這裡已有類別分類

## Slide 42: 網頁內容過濾
新增禁用網站

## Slide 43: 網頁內容過濾
將制作好的 web_deny內容過濾套用到安全策略中

## Slide 44: SSL-VPN
學校外部老師透過SSL-VPN方式存取學務主機
應用情境
SSL-VPN連線存取學校內部網段
伺服器群組

## Slide 45: SSL-VPN
建議使用FireFox瀏覽器，並安裝最新版的JAVA
Chrome瀏覽器因JAVA安全性，不相容
IE使用者請打開相容性清單，把防火牆加入網站
  請將此防火牆IP加入網頁相容性清單

## Slide 46: SSL-VPN
進入瀏覽器後輸入帳號密碼選SSL-VPN登入

## Slide 47: 所有安全警告「繼續」、「允許」
安裝軟體後會需要重新開機

## Slide 48: 測試可以Ping到Lan1 IP
請勿關閉瀏覽器，保持瀏覽器視窗於桌面上

## Slide 49: SSL-VPN
Windows 版SSL-VPN連線軟體
Operating System support list
Windows 10 (32- and 64-bit)
Windows 8/8.1 (32- and 64-bit)
Windows 7 (32- and 64-bit)
Windows XP

## Slide 50: SSL-VPN
Windows 版SSL-VPN連線軟體

## Slide 51: 硬體介紹與配置
連接縣網 TANet
學校 Public IP
SYS 閃爍  開機中 SYS 恆亮綠燈  已開機
NGN 10.1.1.254
OPT Port 10.1.1.0/24 網段需要透過WEB認證才能上網

## Slide 52: WEB認證
應用情境
原設定OPT接10.1.1.254/24發DHCP區段
要調整為WIFI_DHCP(10.1.1.111~253)才要認證
自訂登入畫面訊息
查詢WEB登入狀況

## Slide 53: WEB認證
設定–WEB認證–WEB認證策略摘要裡的規則修改
選需要做認證

## Slide 54: WEB認證
WEB認證畫面

## Slide 55: 查詢WEB認證登入狀況
DashBoard->系統狀態->登入使用者數目

## Slide 56: 新增使用者帳號
設定>物件>使用者群組 來新增使用者
chc tatung zni 三組帳號請勿刪除

## Slide 57: 登入帳號批次增加
指令碼
configure terminal
username abc1 password 1234 user-type guest
username abc2 password 1235 user-type guest
write
Exit
執行結果

## Slide 58: Vantage Report (VRPT)
可儲存超過一周以上的Log資料
分析的報表排程寄送到E-Mail信箱
VRPT 4.0提供一個免費USG裝置授權
Notes: Vantage Report (VRPT)是一個快速，方便的收集和分析分佈式網絡報告系統，提供IT管理員監控多個ZyWALL的設備的一個簡單的方法。IT管​​理員可以輕鬆地監 控：UTM（AV / AS / IDP），DoS / DDoS攻擊，頻寬的使用和服務的使用，以提高網絡安全性的控制。

## Slide 59: 系統需求

## Slide 60: 系統需求
Vantage Report 4.0 會用到的Port
MySQL 3316 (TCP)
Web Server 8080 (TCP)
Syslog Server 514 (DUP)
安裝完成會需要重新啟動電腦

## Slide 61: 系統需求
Windows 防火牆請在輸入規則中
允許 MySQL 3316 (TCP)
Web Server 8080 (TCP)
Syslog Server 514 (DUP)

## Slide 62: 系統需求
Windows 防火牆請在輸入規則中
允許 MySQL 3316 (TCP)
Web Server 8080 (TCP)
Syslog Server 514 (DUP)

## Slide 63: 設定USG傳送Log至VRPT
設定>日誌&報告>日誌設定 建立Log_Server IP位址

## Slide 64: 設定USG傳送Log至VRPT
Log_Server_IP
Application Patrol
Auth. Policy
Default
DHCP
Forward Clear Mails
Forward web sites
IDP
IKE
Interface
Interface Statistics
IP-MAC Binding
IPSec
NAT
Policy Route
Port Grouping
Routing Protocol
Security Policy Control
Sessions Limit
SSL VPN
System
System Monitoring
Traffic Log
User

## Slide 65: Log_Server 登入畫面
透過瀏覽器開啟 http:/IP位置:8080
預設帳號密碼 root / root

## Slide 66: 系統畫面

## Slide 67: Monitor(監看系統)

## Slide 68: Report(報告分析)

## Slide 69: Log(Raw DATA)

## Slide 70: 維護管理功能 – Monitor(cont.)
檢視設備 – 流量統計 - By Interface, User/IP, Port/Service, Website Hit

## Slide 71: 維護管理功能 – Monitor(cont.)
System-default.conf
Startup-config.conf
Lastgood.conf

## Slide 72: 維護管理功能 – Monitor(cont.)
檢視韌體發行日期與版本
注意一點 上方的Reboot now 不要去執行

## Slide 73: 維護管理功能 – Monitor(cont.)
維護>檔案管理程式>Shell指令碼
Reboot-USGZysh 重新開機防火牆 功能

## Slide 74
Make the World Connect
www.zyxel.com